## Slide 1: 数値解析入門
4. 貯留層シミュレーション入門
4. An Introduction to Reservoir Simulation

## Slide 2
3
スケジュール
 | 題材 | 日時・場所 | 所要時間
STEP 1 | 常微分方程式の時間積分 | 4/11, 10:30- W2 – 544 | 説明15分 演習20~30分 追加説明15分
STEP 2 | 1次元移流方程式 | 4/11, 13:00- W2 – 544 | 説明15分 演習15分 追加説明15分
STEP 3 | 1次元拡散方程式 | 4/12, 13:00- W2 – 544 | 説明30分 演習30分
Extra STEP | 貯留層解析入門 | 4/12, 14:15- W2 – 544 | 説明25分 演習10分 M2研究紹介?

## Slide 3
コンテンツ
1
質量保存
2
坑井モデル
3
陰解法
4
補足説明

## Slide 4
コンテンツ
1
質量保存
2
坑井モデル
3
陰解法
4
補足説明

## Slide 5: 1. 質量保存
検査体積内部の流体質量 は
だから質量の時間変化は
（質量の時間変化） = （流入）-（流出）+（生成 / 消失）
CV
, 断面積
Notes: #5~#7は飛ばす

## Slide 6: 1. 質量保存
CV
, 断面積

## Slide 7: 1. 質量保存
質量流量 は 密度 × 断面積 × 流束 (flux) で表される。ダルシーの法則と合わせ、
CV
, 断面積

## Slide 8: 1. 質量保存
圧力の拡散方程式は
質量保存から導出可能
CV
, 断面積

## Slide 9: 1. 質量保存
圧力拡散方程式の単位
有限体積法では、圧力拡散方程式を検査体積で3重積すれば、
流量の単位 を持つ。

## Slide 10: 1. 質量保存
検査体積がすべて等しく（）、とすると
→単位が流量の離散化した式が得られた！

## Slide 11: 1. 質量保存
， と置く
坑井モデルの導入
検査体積内部での生成 / 消失を考えたい

## Slide 12
コンテンツ
1
質量保存
2
坑井モデル
3
陰解法
4
参考資料

## Slide 13: 2. 坑井モデル
流量による表現
比較的簡単
特に単相流の場合は容易に実装可能
坑底圧力（Bottom Hole Pressure）による表現
やや複雑
スキンファクター等を考慮したモデル

## Slide 14: 2. 坑井モデル（一定流量）
検査体積 に掘削された坑井からの流量を として、
生産井
圧入 / 還元井

## Slide 15: 2. 坑井モデル（圧力一定）
坑底圧力を とする。
検査体積の圧力 と差による流量 は、 Productivity Index または Well Index と呼ばれる定数を使って、
と表される。

## Slide 16
コンテンツ
1
質量保存
2
坑井モデル
3
陰解法
4
補足説明

## Slide 17: 3. 陰解法
時間ステップによらず安定（※陽解法は時間ステップに制限）
多くの商用シミュレータは陰解法を採用
陰解法では、離散化した式の右辺にを用いる。
【演習1】
離散化した式を
の形に整理
Notes: 2分

## Slide 18: 3. 陰解法（陽解法と比較）
【解答】
【演習2】
， と置いた式
について、陽解法の場合を考え、 の形に整理。さらに陽解法の安定条件を使って、 という不等式を導出

## Slide 19: 3. 陰解法（陽解法と比較）
【解答】
さらに解の安定条件は なので
， を代入し

## Slide 20: 3. 陰解法（陽解法と比較）
【演習3】
演習2で求めた の具体的な値を算出。物性値は以下の値を仮定。さらに、値が求まったらその で40年計算するには、何ステップ進める必要があるか？
原油 |  | 貯留層モデル | 
c [Pa-1] | 1.E-05 | Δx [m] | 10
μ [Pa*s] | 0.01 | Δy [m] | 10
岩石 |  | Δz [m] | 10
Φ [-] | 0.1 | Δtmax [s] | 500000
k [m2] | 1.E-12 |  | 
解答
Notes: 圧縮率・粘度ポロシティなどは温度圧力水油ガスの割合で変わる。浸透率1e^-12 = 1000mDは極めて良好な浸透率。浸透率の低い油層では1mD になることもある。また、2次元、3次元になると安定条件はより厳しくなる。500000[s]は概ね5日間。40年は14600日（閏年無視）なので2920ステップ（≠計算回数が2920回ではない）
ちなみにシェール貯留層は浸透率0.001mDぐらい、浸透率は4%
また一般的なヒストリーマッチングでは 陰解法を実装したシミュレータで Δtは1～6か月。生産予測ではいろいろ。

## Slide 21: 3. 陰解法
陰解法では、すべてのブロックについての式を連立方程式として解く。
例：断面積 ，浸透率 の水単相貯留層を考える。
ディレクレ
条件
No flow
ノイマン条件

## Slide 22: 3. 陰解法
Block#1 | 
Block#2 | 
Block#3 | 
Block#4 | 
Block#1 | 
Block#2 | 
Block#3 | 
Block#4 | 
No Flow

## Slide 23: 3. 陰解法
各検査体積についての式をまとめる
連立方程式は行列とベクトルで表現できる

## Slide 24: 3. 陰解法
次のようなイメージがあるとプログラムを書きやすい。
「コンピュータで連立方程式を解く」のは大変（だった）
  ，， の扱いもポイント （省メモリ）
  Key Word : 掃き出し法，疎行列計算，ヤコビ法
Python (NumPy・SciPy) や MATLABでは一行で完結

## Slide 25: 3. 陰解法
演習
Notes: 15分ぐらい？

## Slide 26: 3. 陰解法
サンプルコードには改善の余地があり！
Tm, B, はN*Nのサイズ
→実際には対角成分 + αしか使わない
Tm なら N*N – (3N-4) 個の要素が無駄
B なら N*N – N 個の要素が無駄
Hint : scipy.spdiags

## Slide 27
コンテンツ
1
質量保存
2
坑井モデル
3
陰解法
4
補足説明

## Slide 28: プログラミング言語の選択肢
Python
  無料で、教材があふれている。ただ、計算速度の問題から、陽解法によるコード作成は現実的ではない（ベクトルと行列でまとめればそれなり？）。
MATLAB
  使いやすいが有料。先生に言えば（多分）ライセンスを買ってもらえる。
  Octaveによる代用は個人的に微妙。こちらも計算速度の問題から、陽解法によるコード作成は非現実的。
Fortran
  速い。陽解法でコードを書くならFortranがおすすめ。結果を可視化する機能はないので、Python 又は GNU plot 等を使うことになる。松本先生はFortranを主に使っていらっしゃる。
  →それでも時間ステップが…という場合は並列計算という選択肢

## Slide 29: 貯留層の支配方程式
圧力
→拡散方程式
トレーサー濃度
→移流拡散方程式

## Slide 30: 今回説明していない事（一部）
2次元・3次元の場合
重力の影響
多相流
今回は水の流れのみ（単相流）だが，実際の貯留層は水-蒸気，水-油， 水-油-ガス，水-CO2等が混在
  飽和率，Saturation
  相対浸透率，Relative Permeability
  毛細管圧力，Capillary Pressure
容積係数 Formation Volume Factor
  貯留層条件と標準状態では体積が異なる
Productivity Indexの詳細
エネルギー保存
  地熱の資源価値は熱エネルギー
  油ガスは質量（体積）

## Slide 31
  インターネット上の資料
  PetroWiki
  石油工学関連のWiki，SPE公式なので信頼できる
  石油天然ガス用語辞典，JOGMEC
  知らない用語が出てきたらここで調べると◎ https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/index.html
  PGE 323M Reservoir Engineering III (Simulation), UT Austin
  全編英語だが、特に貯留層エンジニア志望なら、勉強する価値あり。
  講義動画も YouTube で閲覧可能。
  講義資料：https://johnfoster.pge.utexas.edu/PGE323M-ResEngineeringIII/
  講義動画：https://www.youtube.com/channel/UCkCwNnLZnRoaHYFyKTdySDw九大の講義（他学部）
  数値解析，理学部物理学科情報理学コース
  諸々の数値解析手法について網羅的に解説